## Slide 1
Učinci električne struje
ELEKTRIČNA STRUJA

## Slide 2
Kako znaš da je žaruljom teče električna struja?
Što zagrijava zrak u sušilu za kosu?
Pogledajte video i prepoznajte učinke električne struje.
Užarena žica grijača uređaja za
savijanje plastike
1
Pogledajte video

## Slide 3
Učinci električne struje mogu biti: svjetlosni, toplinski, zvučni, mehanički i kemijski.
1

## Slide 4
Zagrijavanje električne i LED žarulje
Jesu li se obje žarulje jednako zagrijale?
1

## Slide 5
1
Svjetlosni i toplinski učinci električne struje
Prolaskom struje kroz žaruljicu, ona svijetli i zagrijava se.
Led žarulje se manje zagrijavaju od klasičnih žarulja sa žarnom niti i zato troše manje električne energije.
Pogledajte video
Pogledajte video

## Slide 6
Kemijski učinak električne struje
Osim što žaruljica svijetli, na uronjenim krajevima žice
pojave se mjehurići plina dok teče struja.
1
Pogledajte video

## Slide 7
Kratki spoj
1
Što se događa sa žaruljicom kada uključimo dodatni vodič?

## Slide 8: Kratki spoj
Kratki spoj nastaje uslijed:
Spoja dva voda oštećene izolacije.
Vrlo snažne struje koja zagrijava vodove.
1

## Slide 9: Električni otpornik
Metalno tijelo koje struju vodi slabije nego električni vodovi.
Kao otpornik rabimo žicu od slitine – cekas ili konstantan.
Služi za dobivanje topline u električnom grijaču.
1
Simbol otpornika

## Slide 10
a.)
b.)
c.)
a.) Kroz osigurač teče struja
b.) Kratki spoj – osigurač pregori
c.) Osigurač nakon kratkog spoja
Simbol za osigurač
Osigurač – štiti električni strujni krug
Osigurač
Stakleni i keramički
uložak osigurača.
1

## Slide 11
Jeste li razumjeli?
1
Koje se pretvorbe energije događaju u električnoj žarulji?
Što je kemijsko djelovanje električne struje?
Što je električni otpornik i gdje se koristi?
Kada nastaje kratki spoj?
Kako se štitimo od kratkog spoj?

## Slide 12
Klikom na sličicu pristupi kvizu kojim ćeš provjeriti znanje.
1
Kviz A
Kviz B