## Slide 1
Električni napon
ELEKTRIČNA STRUJA

## Slide 2: Razmislite
Što pokreće elektrone u strujnom krugu?
Bez kojeg dijela strujnog kruga žaruljica ne bi svijetlila?
Gdje se susrećete s naponom?
Zašto nam je potreban napon?
1

## Slide 3: Izvori napona
1
Svaki električni izvor daje određeni napon.
Što je veći električni napon izvora, to se veća količina električne energije može u trošilu pretvoriti u druge oblike energije.
Električni akumulator
Električna baterija

## Slide 4: Sjaja žaruljice ovisi o naponu
1
Pogledajte video
Sjaje li obje žaruljice jednakim sjajem?

## Slide 5: Što je napon?
1
Električni napon U, koji djeluje između polova
električnog izvora, pokreće naboje krugom, to jest
stvara električnu struju.

## Slide 6: Mjerna jedinica električnog napona
1
Električni izvor napona 1 V obavi rad od 1 J prenoseći naboj od 1 C od jednog pola izvora do drugog.

## Slide 7: Voltin članak
1
Alessandro Volta - talijanski fizičar
- napravio prvi električni članak koji stvara električni napon
Voltin članak
Alessandro Volta

## Slide 8
Voltmetar je uređaj za mjerenje napona.
Mjerenje električnog napona
1
Voltmetar se u strujni krug uključuje paralelno
s izvorom ili trošilom.

## Slide 9
Električni napon na krajevima trošila
1
Kad je trošilo uključeno u strujni krug, napon na krajevima trošila je jednak naponu izvora.

## Slide 10
Električni napon serijski spojenih izvora
Električne izvore spajamo serijski tako da pozitivni pol jednog izvora (+) spojimo s negativnim polom drugog izvora (-).
1
Ukupni napon izvora jednak je
zbroju napona pojedinačnih baterija.
Pogledajte video

## Slide 11
Električni napon u serijskome spoju trošila
Ukupni električni napon jednak je zbroju
napona na pojedinim trošilima.
1
Pogledajte video

## Slide 12
Električni napon u paralelnom spoju trošila
Električni napon izvora jednak je električnom naponu
u svakoj grani strujnog kruga.
1
Pogledajte video

## Slide 13: Zadatak
Koliki je napon na krajevima vodiča, ako se tijekom prolaska 20 C naboja kroz vodič u druge oblike energije pretvorilo 400 J energije?
1
Rješenje:
Q = 20 C U = W/Q
W= ΔE = 400 J U = 400 J / 20 C
______________ U = 20 V
U =?

## Slide 14
Jeste li razumjeli?
1
Koje izvore električnog napona poznaješ? Što je napon?
Čime mjerimo napon i kako se taj uređaj uključuje u strujni krug?
Što se događa s naponom kada serijski spojimo više izvora napona?
Kakav je napon na trošilima u serijskom spoju trošila?
Kakav je napon na trošilima u paralelnom spoju trošila?
Što se mjeri u električnom krugu na slici?

## Slide 15: Klikom na interaktivnu umnu mapu ponovite ključne pojmove i provjerite znanje
1