## Slide 1: Primjena magnetskog djelovanja električne struje

## Slide 2
Kako djeluju električni mjerni instrumenti?
Pokus: ovisi li magnetna sila o struji
Što se dogodi kada uključimo strujni krug?

## Slide 3
Što se dogodi kada u strujni krug dodamo još jednu žaruljicu?
Hoće li se, dodavanjem još jedne žaruljice, produljenje opruge još više smanjiti?
Postoji li povezanost magnetskog djelovanja i struje u strujnom krugu?

## Slide 5
Što bi se dogodilo, kada bismo u prethodnom pokusu magnet učvrstili, a zavojnici omogućili okretanje?
Nastao bi elektromotor.
Elektromotor se sastoji od dijela koji miruje, statora, i pokretnog dijela, rotora.
Stator je najčešće magnet, a rotor zavojnica koja se okreće između polova magneta.

## Slide 6
Kako elektromotor djeluje?
Zavojnica na rotoru je elektromagnet, koji se zakreće tako da usmjerava svoje polove u smjeru polova trajnog magneta.
U trenutku kada se zavojnica usmjeri, mijenja se smjer struje u zavojnici i ona se nastavlja zakretati kako bi se usmjerila u drugom smjeru. Zbog toga se stalno okreće.