## Slide 1: Što o struji otkriva njezino magnetsko djelovanje

## Slide 2
Pokus: strujni krug i magnetska igla
Što se dogodilo s magnetskom iglom, nakon što smo uključili strujni krug?

## Slide 3
Na što nas otklon magnetske igle upućuje?
U blizini strujnog voda, kojim protječe električna struja, postoji magnetno međudjelovanje.

## Slide 4
Kako se, nakon okretanja baterije, postavila magnetska igla?
Promjenom polova baterije mijenja se smjer magnetskog međudjelovanja.

## Slide 5
Što je jača magnetna sila koja na nju djeluje, to se magnetska igla jače otkloni od smjera sjever – jug.
To nam omogućuje uporabu magnetskog međudjelovanja izazvanog električnom strujom u različitim mjernim uređajima.

## Slide 6
Pokus: strujna zavojnica u strujnom krugu
Što se dogodi s magnetskom iglom, kada zatvorimo strujni krug?

## Slide 7
Možemo li promijeniti magnetski pol magnetske igle kompasa, koji se približi zavojnici?
Kako se sada ponaša magnetska igla?

## Slide 8
Električna struja ima smjer, koji se može promijeniti zamjenom polova baterije.
Smjer električne struje po dogovoru jest od pozitivnog pola izvora električne struje, preko spojnih žica i trošila prema negativnom polu izvora.
Nacrtajte jednostavan strujni krug i na njemu označite smjer struje.

## Slide 9
Kako bismo mogli pojačati magnetsko djelovanje zavojnice?
Pokus: strujna zavojnica s jezgrom
Što smo otkrili?

## Slide 10
Zavojnicu sa željeznom jezgrom zovemo elektromagnet.
Elektromagnete koristimo u velikim dizalicama, vratima perilice rublja ili zgrada, u električnom zvoncu, u zvučnicima, računalu ili sl.