## Slide 1: Kakav se naboj krije u vodičima

## Slide 2: Što čini struju u tekućinama i metalnim vodičima
Pokus: struja kroz otopinu modre galice
Kakve promjene opažate na elektrodama?
Pretpostavljate li zašto su se čestice bakra nataložile na negativnoj elektrodi?

## Slide 3
Atomi bakra s pozitivne bakrene pločice otapaju se i prelaze u otopinu. Ioni bakra polako se gibaju od anode prema katodi i čine električnu struju. Ioni bakra u blizini katode primaju elektrone od nje i na njoj se taloži bakar.
Usmjereno gibanje pozitivnih iona na negativnu elektrodu, a negativnih iona na pozitivnu elektrodu čini struju u tekućinama.

## Slide 4
Kamo odlaze elektroni predani anodi?
Elektroni koje otpušta bakar prolaze vanjskim strujnim krugom kroz spojne žice do katode.
U metalnim vodičima električnu struju čini usmjereno gibanje elektrona od minus pola električnog ka plus polu izvora.

## Slide 5
Kako objasniti gibanje elektrona u metalima?
Metal je građen tako da atomi otpuštaju dio elektrona. Nastali pozitivni ioni čine čvrstu kristalnu rešetku, a negativni elektroni su pokretljivi pa se u toj rešetci slobodno gibaju. Nazivamo ih slobodni elektroni.
Kada metalnim vodičem zatvorimo strujni krug, baterija električnom silom djeluje na slobodne elektrone tako da ih – polom odbija i usmjerava prema + polu koji ih privlači.

## Slide 6
Što čini struju u plinovima?
U posebnim okolnostima plin se ionizira i tada postaje jako vodljiv što je popraćeno iskrom ili munjom.
Struju u plinovima čini usmjereno gibanje iona, a ako je plin ioniziran, i elektrona.

## Slide 9
Električnu struju u vodičima čini usmjereno gibanje elektrona i iona.
Struja I će biti to veća što u određenom vremenu t kroz presjek vodiča prođe više čestica ukupnog naboja Q

## Slide 10
Jedinica za naboj je kulon (C), a za vrijeme je sekunda (s).
Jedinica struje amper (znak A) je:
Jedinice struje su i
miliamper, mA = 0,001 A
mikroamper, μA = 0,000 001 A.