## Slide 1: Mjerimo električnu struju

## Slide 2
Električnu struju mjerimo ampermetrom.
Ampermetar se uključuje tako da kroz njega prolazi struja koju treba mjeriti, a to znači da se s trošilom spaja serijski.

## Slide 3
Ampermetar se ne smije spajati u strujni krug bez trošila.
Pozitivni priključak mjernog instrumenta spaja se prema + polu električnog izvora, njegov negativan priključak ide prema − polu električnog izvora.

## Slide 4: Ovisi li struja o načinu spajanja trošila u strujnome krugu
Pokus: struja u serijskom spoju žaruljica
Struja u krugu s jednom žaruljicom:
I1 = 0,2 A

## Slide 5
Struja u krugu s dvije žaruljice:
I2 = 0,16 A
Kako objašnjavate izmjerenu struju?

## Slide 6
Struja u krugu s tri žaruljice:
I2 = 0,13 A
Zašto je truja još slabija?

## Slide 7
Koliku bi struju pokazivali ampermetri u kruga na slici?

## Slide 9
Ampermetar priključen na bilo kojemu mjestu u strujnom krugu pokazuje jednaku struju (I = I1 = I2 = I3).
Za serijski spoj vrijedi:
– struja je jednaka u svim dijelovima strujnog kruga
– što je više žaruljica u spoju, struja je manja
– isključimo li jednu žaruljicu, nijedna žaruljica ne svijetli.

## Slide 10
Pokus: struja u paralelnom strujnom krugu
Hoće li se promijeniti struja koju pokazuje ampermetar ako paralelno s tom žaruljicom spojite još jednu žaruljicu?

## Slide 11
Struja u krugu s jednom žaruljicom:
Struja koju daje izvor u krugu s dvije paralelno spojene žaruljice:
I1 = 0,2 A
I2 = 0,4 A

## Slide 12
Kako ćemo izmjeriti struju kroz žaruljice u paralelnom spoju?

## Slide 14
Kolika je struja kroz žaruljice?
Struja žaruljicu u prvoj grani:
I1 = 0,2 A
Jeste li to očekivali?

## Slide 15
Kolika je struja kroz drugu žaruljicu?
Struja žaruljicu u drugoj grani:
I2 = 0,2 A
Zbog čega je struja jednaka onoj kroz žaruljicu u prvoj grani??

## Slide 16
Za paralelan spoj vrijedi:
- struja I u glavnom vodu jednaka je zbroju struja u pojedinim granama:
I = I1 + I2.
- priključivanjem novih trošila u paralelnim granama povećava se struja u glavnom vodu
- isključivanje jednog trošila ne utječe na rad drugih trošila.

## Slide 17: Kratki spoj u strujnome krugu
Pokus: strujni krug s osiguračem
Svijetli li žaruljica?
Što će se dogoditi zatvorimo li sklopku 2?
Hoće li žaruljica i dalje svijetliti?

## Slide 18
Kratki spoj čini i svaka grana u strujnom krugu u kojoj nema trošila jer kroz nju prođe vrlo velika struja.

## Slide 19
Možemo li se zaštititi od neželjenih posljedica kratkog spoja?
Od opasnosti i štete koja može nastati kratkim spojem na električnoj instalaciji, razna trošila i uređaje štite osigurači.