## Slide 1: Električni napon

## Slide 2
Što pokreće elektrone kroz strujni krug?
U bateriji se kemijska energija pretvara u električnu tako da se razdvajaju naboji. Negativni pol baterije ima višak elektrona, a pozitivni pol manjak elektrona.

## Slide 3
Naboj na polovima baterije djeluje silom na nosioce naboja u strujnom krugu, pokreće ih i tako obavlja rad. Taj je rad jednak električnoj energiji koju prenose nosioci naboja:
rad izvora = električna energija nositelja naboja u struji.

## Slide 4
Za mjerenje električne sile i energije u strujnome krugu uvodimo veličinu koju je lako mjeriti. To je električni napon.

## Slide 5
Pokus: električni napon
Hoće li struja biti jednaka u strujnim krugovima na slikama?

## Slide 6
Zatvorimo li strujne krugove, vidimo da su struje:
I1 = 0,2 A
I2 = 0,2 A
približno jednake.
Kako je to moguće?

## Slide 7
To je moguće ako u drugome strujnom krugu elektroni iz izvora primaju dvostruko više energije. Za takav izvor kažemo da ima dvostruko veći napon.
Električni napon U između dviju točaka strujnoga kruga je energija koju jedinični naboj (1 C) prenese između tih dviju točaka.

## Slide 8
Ako je naboj Q prenio energiju ΔE vrijedi:
Mjerna jedinica za napon je volt, znak V.

## Slide 9
Koriste se i milivolt (mV), te kilovolt (kV).
Koje je značenje napona na krajevima trošila?
Napon na krajevima trošila ili pad napona je energija koju jedinični naboj pretvori u trošilu u druge oblike.

## Slide 10
Primjer:
Koliki je napon na krajevima vodiča, ako se tijeko prolaska 10 C naboja kroz vodič u druge oblike energije pretvorilo 250 J energije?