## Slide 1: Orijentacija u prostoru

## Slide 2
Moram lagano it,
kupiti nekaj za ist.
Ne razumin ju ništa, ali
moran se praviti…
Ae, i ja lagano moran…
Gde mogu kupiti
luk?
Luk???
A lipo da se bavi
sportom.
Moraš ići do kraja kantuna,
pa na jugo.
Kantun? Na jugo?
Valjda na jug trebam…
Hvala ti puno!
Bok!
Ćao!
Pričaju li oni isti jezik?
Što bi rekli, je li se uspjela snaći ako je slušala njegove upute?
Koju riječ u Dalmaciji koriste za luk? Što je kantun? I ono što nam je i najbitnije za orijentaciju – znači li „na jugo” prema jugu? Pročitaj uvodni tekst na 17. stranici i saznaj odgovore.

## Slide 3: Orijentacija
Određivanje svog stajališta i strana svijeta
Prisjeti se kako se sve možeš orijentirati.

## Slide 4: Što nam je potrebno za uspješno snalaženje pomoću topografske karte?
Upotreba topografske karte
Notes: Kompas, karta s legendom.

## Slide 5: Azimut
vodoravni kut mjeren između sjevera te smjera kretanja ili smjera nekog objekta/točke
od 0° do 360°
obrnuti azimut (dodavanje azimutu 180° ako je azimut između 0° i 180°, oduzimanje 180° ako je azimut iznad 180°)
S
0°/360°
I
90°
180°
270°
Z
J

## Slide 6: Određivanje smještaja metodom presijecanja pravaca
1. Izabrati dva objekta (plavo i zeleno)
2. Odrediti pomoću kompasa
azimut
3. Računanje obrnutog azimuta
4. Ucrtavanje obrnutog azimuta
od plave i zelene točke
5. Sjecište je stajalište

## Slide 7
Prati kretanje prikazanog automobila te navedi kojim azimutom se kreće.
Prvo ide u prema rudniku u smjeru
istoka (90°). Zatim skreće prema zračnoj
luci u smjeru juga (180°).